С Х Е М А

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я

И

В О Д О О Т В Е Д Е Н И Я

( проект)

муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района Владимирской области

Пос. Стёпанцево

2013 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 1 Система водоснабжения МО Стёпанцевское

  - Водоснабжение – стр. 3

  - Нормы водопотребления и расчётные расходы воды – стр. 3

  - Источники водоснабжения – стр. 3

  - Сведения об артезианских скважинах, расположенных на территории муниципального образования – стр. 4

  - Система водоснабжения – стр. 5

  - Зоны санитарной охраны – стр. 6

  - Наружное противопожарное водоснабжение – стр. 6

  - Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения, потребление воды и удельное водопотребление – стр. 10

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения – стр. 10

  - Расход воды для поливки зелёных насаждений – стр. 18

  - Расход воды для промышленности – стр. 18

  - Пожарные расходы воды – стр. 19

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов  централизованных систем водоснабжения – стр. 20

  - Охрана водных объектов – стр. 21

  - Мероприятия по предотвращению истощения и загрязнения водных ресурсов – стр. 23

  - Графические схемы водоснабжения населённых пунктов – стр. 23

Глава 11 «Схема водоотведения»

2.1.   Водоотведение – стр. 38

2.2.   Существующие положения в сфере водоотведения муниципального                                             образования – стр. 39

2.3.   Существующие балансы производительности системы водоотведения –

стр. 39

2.4.   Перспективные расчётные расходы сточных вод – стр. 40

2.5.   Графическая схема водоотведения пос. Стёпанцево – стр. 42

2.6.   Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения – стр. 43

## Глава1. Система водоснабжения МО «Стёпанцевское»

# 1.1.Водоснабжение

Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Степанцевское сельское поселение осуществляется подземными водами посредством артезианских скважин, колодцев и родников.

Всего на  территории МО Степанцевское  сельское поселение централизованной системой водоснабжения обеспечено 11 населенных пунктов:д.Бурцево, Буторлино, Дружная, Дьяконово, Зеленые пруды, Серково, Усады, Чернево, Эдон, Ясные Зори, пос. Степанцево,  мощность которых ориентировочно составляет 2470.0 м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Протяженность сетей водопровода составляет 34км. В деревнях Дружная, Дьяконово, Зеленые Пруды, Чернево, Ясные Зори разводящие водопроводные сети отсутствуют.

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками.  Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания,  предприятия коммунального хозяйства.

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения.

Водоснабжение  малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

# 1.2.Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки.

Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки-50-30 л/сут.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в табл. 4.2.12.

# 1.3.Источники водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские воды.

На территории МО Степанцевское сельское поселение находится одиннадцать артскважин, эксплуатационные запасы которых  ориентировочно составляют 2470.0 м3/сут., из них используется 460.48 м3/сут. и колодцы.

1.4.Сведения об артезианских скважинах, расположенных на территории

муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района.

Таблица 1

| №№ п/п | Номер скважины | Местоположение | Время бурения | Назначение (разведочная, эксплуатационная, наблюдательная) | Современное использование (питьевое, техническое водоснабжение и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1851/161 | Пос. Стёпанцево, ул. Лесная | 1971г. | Эксплуатационная | Питьевое |
| 2 | б/н | Пос. Стёпанцево, ул. Лесная | 1971г. | Эксплуатационная (резервная) | Питьевое |
| 3 | 2830/288 | Пос. Стёпанцево, ул. Школьный двор. | 1978г. | Эксплуатационная | Питьевое |
| 4 | 34560 | Пос. Стёпанцево, Ул. Ленина | 1974г. | Эксплуатационная | Питьевое |
| 5 | 41 | Пос. Стёпанцево, Ул. Пролетарская (между домами №15 - №17) | 1975г. | Эксплуатационная | Питьевое |
| 6 | б/н | Пос. Стёпанцево, Ул. Пролетарская ( в конце улицы) | 1975г. | Эксплуатационная | Питьевое |
| 7 | 1519/160 | Пос. Стёпанцево, Ул. Семёнова (на территории бывшего аэродрома) | 1968г. | Эксплуатационная | Питьевое |
| 8 | 2268/235 | Д. Эдон, ул. Комсомольская | 1981 | Эксплуатационная (резервная) | Эксплуатационная |
| 9 | 3855/392 | Д. Эдон (в поле с северо-восточной стороны) | 1992 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 10 | 3856/393 | Д. Эдон (в поле с северо-восточной стороны) | 1992 | Эксплуатационная (резервная) | Питьевое |
| 11 | б/н | Д. Серково | 1974 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 12 | 1685/167 | Д. Буторлино, ул. Шоссейная. | 1969 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 13 | 1690/172 | Д. Буторлино , ул. Фабричная. | 1969 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 14 | 1697/179 | Д. Усады, ул. Молодёжная. | 1969 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 15 | б/н | Д. Ясные Зори | 1974 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 16 | б/н | Д. Дьякново | 1983 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 17 | 2508/257 | Д. Бурцево | 1975 | Эксплуатационная | Питьевое |
| 18 | б/н | Д. Буторлино (территория бывшей фабрики) | 1969 | Эксплуатационная | Питьевое, технологическое. |
| 19 | б/н | Д. Буторлино (200 м северо-западнее от д. 21 ул. Шоссейная) | 1962 | Эксплуатационная | Питьевое для бывших ферм. |
| 20 | б/н | Д. Усады (50 м севернее д. 2) | 1968 | Разведочная | Используется для хозяйственных нужд |

Потребность муниципального образования в питьевой воде в настоящее время удовлетворена. Имеются малые населенные пункты, водоснабжение в которых осуществляется из шахтных колодцев.

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2

Таблица расходов воды по МО Степанцевское сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | всего | в т.ч. питьевые | всего | в т.ч. питьевые | всего | в т.ч. питьевые |
| Сельская местность | 466.51 | 466.51 | 605.19 | 605.19 | 620.56 | 620.56 |
| Учреждения отдыха | - | - | - | - | - | - |
| Всего по сельскому поселению | 466.51 | 466.51 | 605.19 | 605.19 | 620.56 | 620.56 |

# 1.5.Система водоснабжения

Система водопровода принята  низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения, которые предусматриваются по следующим схемам:

1.Водозабор из артскважин  с расходом до 300м3/сут.

а) артскважины, оборудованные  погружными  насосами;

б) регулирующии емкости(водонапорные башни);

в ) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

# 1.6.Зоны санитарной охраны

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м., как для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается: все виды строительства, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения,

применение для растений ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов , ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

1.7.Наружное противопожарное водоснабжение

Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения является первоочередным мероприятием при осуществлении развития населенных пунктов.

При определении источника противопожарного водоснабжения необходимо руководствоваться требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Расход воды на  наружное пожаротушение  составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел.-5л/с,; свыше 1тыс. чел.-10л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5л/с. возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности тушения пожара: 5л/с х 3600х3/1000=54м3.  Пруд  должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15л/с и более необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2.5м. от края проезжей части, но не ближе 5м. от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечить пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м. по дорогам с твердым покрытием.

Выводы:

1.Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в  хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

2. В населенных пунктах, имеющих водозаборные сооружения, предусматривается строительство водопроводных сетей.

Таблица №3 Сведения о расходе воды, поданной в  МО Стёпанцевское за2012год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. куб. м/год | Расход воды, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 80,4 | 0,22 |
| 2. | Коммунальные и промышленные предприятия, общественные здания, прочие потребители | 10,0 | 0,027 |
| 3. | Потери | 9,0 | 0,025 |
|  | Итого | 99,4 | 0,272 |

На бесперебойность снабжения питьевой водой потребителей влияют изношенность водопроводов (более 90 %) и водозаборных скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет всего 39,1 км, в том числе:

магистральных сетей – 24,9 км;

уличной, внутриквартальной и внутридомовой сети – 14,2 км.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины обслуживаются ООО «Водоканал» Вязниковского района на правах аренды. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ.

Все водозаборы (артскважины) требуют капитального ремонта.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от до 100 мм общей протяженностью около 33,7км. Износ существующих водопроводных сетей  составляет более 80%.

Протяженность и состояние водопроводных сетей представлено в таблице 3

Таблица № 4   Динамика протяженности и состояния водопроводных сетей.

|  | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | км | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 33,7 |
| в том числе нуждающихся в замене: | км | 19,7 | 20,1 | 20,6 | 21,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| водоводов | км | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 20,7 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| уличной водопроводной сети | км | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 7,3 | 6,8 | 5,9 | 5,1 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Средний физический износ водопроводных сетей | % | 70,1 | 70,5 | 70,8 | 71,3 |
| Заменено | км | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,3 |
| Число аварий | ед | - | - | - | - |

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или промышленного предприятия;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

1.8. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения,  потребления воды и удельное водопотребление

В сеть центрального водоснабжения муниципального образования Стёпанцевское подается в год 90,4 тыс. куб. м. воды, в том числе на холодное водоснабжение 90,4 тыс. куб.м. и горячее водоснабжение 0 тыс. куб. м. Потери  воды составляют около 15%.

Таблица №5  Распределение воды для холодного и горячего водоснабжения

| № п/п | Подано воды в сеть, в т.ч. | тыс. куб. м/год | доля в общем объеме% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего | 90,4 | 100% |
| 2 | на холодное водоснабжение | 90,4 | 100% |
| 3 | на горячее водоснабжение | - | - |

Отпуск воды по категориям потребителей представлен в таблице

1.9.Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана

МО Степанцевское сельское поселение

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель МО в установленных границах | га | 23470,00 | 23470,00 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 1544,39 | 1553,56 |
|  | из них: | -"- |  |  |
|  | 4 - 5 этажная застройка | -"- | 46,33 | 46,61 |
|  | малоэтажная застройка | -"- | 1498,06 | 1506,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | 449,63 | 452,09 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 1048,43 | 1054,86 |
|  | производственных зон | -"- | 18,40 | 18,40 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 56,07 | 68,10 |
|  | рекреационных зон | -"- | - | 5,00 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 5969,96 | 5947,39 |
|  | зон специального назначения | -"- | 6,89 | 15,29 |
|  | земли водного фонда |  | 14,35 | 14,35 |
|  | Прочие территории |  | 53,21 | 41,18 |
| 1.2. | Из общего количества земель сельского поселения: |  |  |  |
|  | земли лесного фонда |  | 15806,73 | 15806,73 |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | - | - |
| 2. | Население |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 4327 | 5013 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 756 | 891 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 18 - 60 лет, женщины 18-55 лет) | -"- | 2127 | 2422 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 1444 | 1700 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 87,80 | 122,82 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 4 - 5 этажных домах | -"- | 2,63 | 3,68 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 85,17 | 119,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 25,55 | 35,74 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 59,62 | 83,40 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 1,013 | 2,15 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 121,807 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 20,29 | 24,50 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  | - | - |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего: | тыс. м3/сут | 0,466 | 0,621 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,466 | 0,621 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 2,47 | 2,47 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 2,47 | 2,47 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 50 | 190 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 50 | 190 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 34,00 | 50,0 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,339 | 0,464 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 0,339 | 0,464 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 0,60 | 0,80 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 5,98 | 15,00 |

Таблица 7

Расчет водопотребления и водоотведения МО Степанцевское сельское поселение (начало)

| № п/п | Наименование потребителей | Настоящее время |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление м3/сут | Водоотведение м3/сут |
|  |  | Хозяйственно-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производ-ные нужды | Общий расход | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производ-ные нужды | Общее количество стоков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бурцево | 1.75 | - | - | 1.75 | - | - | - | - |
| 2 | Буторлино | 67.82 | - | - | 67.82 | 52.82 | - | - | 52.82 |
| 3 | Грачевка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Дружная | 0.96 | - | - | 0.96 | - | - | - | - |
| 5 | Дьяконово | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| 6 | Ежово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Зеленые Пруды | 0.54 | - | - | 0.54 | - | - | - | - |
| 8 | Китово | 0.72 | - | - | 0.72 | - | - | - | - |
| 9 | Коровинцево | 2.15 | - | - | 2.15 | - | - | - | - |
| 10 | Невежино | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - |
| 11 | Рябиха | 0.18 | - | - | 0.18 | - | - | - | - |
| 12 | Сенино | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | - |
| 13 | Серково | 1.15 | - | - | 1.15 | - | - | - | - |
| 14 | Сосновка | 0.12 | - | - | 0.12 | - | - | - | - |
| 15 | Степанцево | 291.6 | - | - | 291.6 | 216.6 | - | - | 216.6 |
| 16 | Табачиха | 1.95 | - | - | 1.95 | - | - | - | - |
| 17 | Тихоново | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| 18 | Торчиха | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - |
| 19 | Усады | 22.0 | - | - | 22.0 | 17.1 | - | - | 17.1 |
| 20 | Филипповка | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 21 | Фомина-Рамонь | 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
| 22 | Худяково | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - |
| 23 | Чернево | 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
| 24 | Эдон | 72.06 | - | - | 72.06 | 52.06 | - | - | 52.06 |
| 25 | Ямки | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - |
| 26 | Ясные Зори | 1.26 | - | - | 1.26 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 466.51 |  |  | 466.51 | 338.58 |  |  | 338.58 |

Таблица  8

Расчет водопотребления и водоотведения МО Степанцевское сельское поселение (окончание)

| Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Водопотребление м3/сут | Водоотведение м3/сут | Водопотребление м3/сут | Водоотведение м3/сут |
| Хозяйственно-питьевые нужды | Нужды животнов | Производственные нужды | Общий расход | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производственные | Общее количество стоков | Хозяйственно-питьевые нужды | Нужды животнов | Производственные нужды | Общий расход | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производственные | Общее количество стоков |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 1.8 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | 1.9 | - | - | 1.9 | - | - | - | - |
| 80.23 | - | 5.0 | 85.23 | 65.23 | - | - | 65.23 | 94.67 | - | 5.0 | 99.67 | 74.67 | - | - | 74.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.75 | - | - | 1.75 | - | - | - | - | 1.85 | - | - | 1.85 | - | - | - | - |
| 0.55 | - | - | 0.55 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
| 0.75 | - | - | 0.75 | - | - | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | - | - |
| 2.55 | - | - | 2.55 | - | - | - | - | 3.05 | - | - | 3.05 | - | - | - | - |
| 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - |
| 0.18 | - | - | 0.18 | - | - | - | - | 0.18 | - | - | 0.18 | - | - | - | - |
| 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | - |
| 1.3 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 1.4 | - |  |  |  |
| 0.12 | - | - | 0.12 | - | - | - | - | 0.12 | - | - | 0.12 | - | - | - | - |
| 331.31 | 15.0 | - | 346.31 | 261.31 | - | - | 261.31 | 366.46 | 15.0 | - | 381.46 | 296.46 | - | - | 296.46 |
| 2.4 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | 2.85 | - | - | 2.85 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - |
| 25.14 | - | - | 25.14 | 20.14 | - | - | 20.14 | 28.56 | - | - | 28.56 | 23.56 | - | - | 23.56 |
| 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 0.45 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | 0.48 | - | - | 0.48 | - | - | - | - |
| 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - |
| 0.75 | - | - | 0.75 | - | - | - | - | 0.85 | - | - | 0.85 | - | - | - | - |
| 77.0 | 5.0 | - | 82.0 | 58.5 | - | - | 58.5 | 87.45 | 5.0 | - | 92.5 | 68.95 | - | - | 68.95 |
| 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | 2.1 | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 2.1 | - | - | - | - |
| 580.19 | 20.0 | 5.0 | 605.19 | 405.18 |  |  | 405.18 | 595.56 | 20.0 | 5.0 | 620.56 | 463.64 | - | - | 463.64 |

Таблица 9

Сводная таблица водопотребления и водоотведения и баланса мощности МО Степанцевское сельское поселение.

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, т.м3/сут | Водоотведение, т.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощн. существ. сооруж. | Расход воды | Дефицит мощности | Мощн. существ. сооруж | Количество стоков | Дефицит мощности |
|  |  |  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Сельские населенные пункты (забор воды из артезианских скважин) | 2.47 | 0.46 | 0.578 | 0.618 | - | - | - | 0.6 | 0.339 | 0.405 | 0.464 | - | - | - |
| 2 | Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) |  | 0.006 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Учреждения отдыха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по сельскому поселению | 2.47 | 0.466 | 0.58 | 0.621 | - | - | - | 0.6 | 0.339 | 0.405 | 0.464 | - | - | - |

Таблица 10

Сводная таблица водопотребления и водоотведения и баланса мощности МО Степанцевское сельское поселение.

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, т.м3/сут | Водоотведение, т.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощн. существ. сооруж. | Расход воды | Дефицит мощности | Мощн. существ. сооруж | Количество стоков | Дефицит мощности |
|  |  |  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Сельские населенные пункты (забор воды из артезианских скважин) | 2.47 | 0.46 | 0.578 | 0.618 | - | - | - | 0.6 | 0.339 | 0.405 | 0.464 | - | - | - |
| 2 | Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) |  | 0.006 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Учреждения отдыха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по сельскому поселению | 2.47 | 0.466 | 0.58 | 0.621 | - | - | - | 0.6 | 0.339 | 0.405 | 0.464 | - | - | - |

Учет водопотребления

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в следующей таблице.

Таблица № 11  Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. | Кол-во населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: | - |  | 1,07 | 0,07 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 7,56 | - | - | - |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 6,44 |  | 0,68 | 0,046 |
| Итого | 14,0 |  | 1,07 | 0,07 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов сведены в следующую таблицу.

Таблица № 12 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Факт |
| Средняя | - | 0,07 |
| Максимальная | - | 1,4 |

1.10. Расход воды для поливки зеленых насажден

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП   2.04.02-84*): первая очередь – 50   л/сут.; расчетный срок – 60   л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице   ниже.

Таблица № 13   Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. куб. м/сут. Поливальный период 123 суток |
| --- | --- |
| Первая очередь | - |
| Факт | 0,096 |

1.11. Расход воды для промышленности

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на первую очередь – 0,4  тыс.  куб. м/сут., расчетный срок – 0,5 тыс.  куб.  м/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица №  14  Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Факт | Максимальный |
| Население | 0,19 | 0,19 |
| Промышленность | 0,024 | 0,024 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 0,096 | 0,096 |
| Неучтенные расходы (10%) | 0,025 | 0,025 |
| Итого | 0,272 | 0,272 |

1.12. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП   2.04.02-84* и СНиП   2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица № 15 Величины пожарных расходов воды

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадке водозаборного узла. Этот запас составляет (15*2+10)*3*3.6=0,432   тыс.   куб.м.

Подземные воды четвертичных отложений, приуроченные в основном к флювиогляциальным и аллювиальным пескам, имеют в пределах рассматриваемой территории широкое распространение. Источником водоснабжения эти воды служить не могут, так как водоносные горизонты имеют очень слабую водообильность и неудовлетворительные

1.13. Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Генеральным планом муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в населённых пунктах муниципального образования: реконструкция существующих сетей и строительство новых.

Водоснабжение муниципального образования  планируется осуществлять от существующих подземных источников.

Схема водоснабжения города представляется существующей:

1.	Вода от скважин  поступает п в распределительную водопроводную сеть;

2.	Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается в размере 1,4 тыс. куб. м.

Система водоснабжения муниципального образования Стёпанцевское  принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Генеральным планом муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района предлагается поддержание в надлежащем состоянии существующей системы водоснабжения.

.

Водопользование осуществляется из 20 артезианских скважин с погружными насосами марки ЭЦВ10-63-110 и ЭЦВ12-160-100, глубина погружения насосов - 40 м. Вода из скважин подаётся в систему водопроводов населённых пунктов.

Санитарная зона участка водозаборных сооружений создана по нормам

1.14.  Охрана водных объектов

Планирование охраны и рационального использования водных ресурсов основывается на оценке их общего состояния и размещения, анализе сложившегося водопотребления, на всемерном учете своеобразия этого вида природных благ. Как известно с развитием промышленности и сельского хозяйства заметно изменяется окружающая среда. Рост численности населения и развитие экономики заметно влияет на водный баланс. Это влияние проявляется и на гидрологическом режиме водотоков и водоемов и в ряде случаев на изменении характеристик качества природных вод вследствие их истощения и загрязнения.

Согласно новому Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км                                50 м

от 10 до 50 км                       100 м

от 50 км и более                    200 м

-Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

-Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

-Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

-Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

Установление водоохранных зон не исключает необходимость устройства зон санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи Водного кодекса ограничениями запрещаются:

1)распашка земель;

2)размещение отвалов размываемых грунтов;

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Проектные решения:

Одним из главных мероприятий в деле охраны водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд мероприятий:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования,

- выявление и ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф,

Не менее важным мероприятием в рациональном использовании водных ресурсов является совершенствование и развитие систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод, внедрение ресурсосберегающих технологий, а также бессточных производств там, где это возможно.

1.15.Мероприятия по предотвращению истощения и загрязнения водных ресурсов:

-Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек, необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь на сколько это возможно, одинакового потока в реках, ручьях в течении всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, лесопосадки, сооружение водосборных дамб.

-Прирусловые лесокустарниковые полосы должны начинаться от истока и следовать на протяжении реки по обоим берегам до устья.

-Долины мелких рек и ручьев в основном должны оставаться под лесом, с освобождением лишь наиболее широких пойменных участков на кормовые угодья.

Самый надежный и эффективный способ сохранения водных ресурсов – не допускать их загрязнения.

В настоящее время, по существующим законоположениям, ввод в действие новых объектов без очистных сооружений и канализации запрещен.

Очистные сооружения необходимо размещать с подветренной стороны для господствующих ветров (южные и юго-западные) по отношению к селитебным территориям и ниже населенных мест по течению рек. Также необходимым условием при строительстве очистных сооружений является установление санитарно-защитных зон, ширину которых принимают согласно существующим положениям.

В водоемы попадают загрязнения от автотранспорта, сельхозмеханизации, поэтому в гаражах, автобазах, пунктах стоянки должен быть организован сбор и очистка загрязненных вод. Сточные воды, не поддающиеся очистке, должны уничтожаться.

Источником загрязнения является сельское хозяйство. Необходимо для животноводческих ферм рекомендовать строительство компактных установок. При решении о возможности использования сточных вод для орошения, в особенности производственных, нужно учитывать состав стоков, климатические условия, рельеф, гидрогеологические условия.

1.16. Графические схемы водоснабжения населённых пунктов

Глава II «Схема водоотведения»

# 2.1.Водоотведение

Система централизованной канализации населенных пунктов МО Степанцевское  сельское поселение развита недостаточно.

Очистные сооружения имеются только в пос. Степанцево

Сточные воды от жилой застройки деревень Буторлино, Усады, Эдон отводятся в водонепроницаемые выгреба.

Сельское население в остальных населенных пунктах пользуется надворными уборными.

В настоящем разделе определены расходы сточных вод населенных пунктов по срокам проектирования, даются общие принципиальные направления дальнейшего развития населенных пунктов.

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления.

Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблицах 2

Схемы канализации решаются в увязке существующими сетями и сооружениями. Канализованию подлежат все существующие, строящиеся и проектируемые здания, оборудованные внутренним водопроводом.

На первую очередь строительства намечено строительство очистных сооружений в дер Буторлино, Эдон.

Все сточные воды от жилой застройки отводятся на очистные сооружения полной биологической очистки.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению рек и должны уклон, обеспечивающий самотечное движение сточных вод по очистным сооружениям.

Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях в зависимости от количества и их состава. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

Кроме того, возможны варианты децентрализованных систем канализации. Эти системы применяются для отдельно стоящих зданий или группы зданий, а также для отдельных объектов.

Таблица 16

Сводная таблица водоотведения по МО Степанцевское сельское поселение

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Настоящее время | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | всего | бытовые | всего | бытовые | всего | бытовые |
| Сельская местность | 338.58 | 338.58 | 405.18 | 405.18 | 463.64 | 463.64 |
| Учреждения отдыха | - | - | - | - | - | - |
| Всего по сельскому поселению | 338.58 | 338.58 | 405.18 | 405.18 | 463.64 | 463.64 |

Вывод: дальнейшее развитие населенных пунктов должно осуществляться с развитием систем канализации.

2.2.. Существующее положение в сфере водоотведения  муниципального образования.

Система водоотведения на территории муниципального образования Стёпанцевское действует п. Стёпанцево. Услуги водоотведения осуществляет ООО «Водоканал»  Вязниковского района.

Сточные воды жилого фонда и предприятий п. Стёпанцево поступают в систему поселковой  канализации и далее на очистные сооружения подаются по напорныму коллектору.

Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории посёлка расположены 1 канализационно-насосная станция.

Таблица № 17 Краткое описание и расположение КНС

| № п/п | Наименование | Расположение | Производительность насосов, м3/час | Количество насосов, шт. | Балансо-содержатель | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС | ул. Текстильная, пос. Стёпанцево | 200 | 2 | ООО «Водоканал» Вязниковского района | 75 |

.

В связи с большим износом насосной станции необходимо произвести модернизацию  насосного оборудования  КНС.

Общая протяженность канализационных сетей п. Стёпанцево – 7,4 км.

Существующие канализационные сети находятся в неудовлетворительном  состоянии м требуют ремонта.

2.3. Существующие балансы производительности системы водоотведения.

Данные о фактическом водоотведении ООО «Водоканал» по пос. Стёпанцево  представлены в таблице

Таблица №18

тыс. м куб. в год

| №п.п. | Потребитель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (11 мес.) | 2012 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  | 24,8 | 26,8 |
| 2 | Социальная сфера | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
| 3 | Прочие потребители | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,0 |
| 4 | Итого | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 32,9 |

2.4. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица №19 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: | - | 66 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | - | - |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | - | 46 |

Расчет расходов сточных вод от жилой застройки приведен в следующей таблице.

Таблица №20 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: | 1,07 | 0,07 |
| - с централизованным горячим водоснабжением | - | - |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 0,68 | 0,046 |
| Итого | 1,75 | 0,116 |

Таблица № 21  Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| жилая и общественная застройка | 0,066 |  |
| промышленность | 0,017 |  |
| неучтенные расходы (5%) | 0,004 |  |
| Итого | 0,087 | 0,835 |

В муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения остается прежней: хозяйственно-бытовые сточные воды пос. Стёпанцево по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию, откуда по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения, которые находятся к югу  от  посёлка.

Существующая  канализационная  насосная  станция подлежит реконструкции.

2.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

2.4.1 В пос. Стёпанцево необходим ремонт отстойников на очистных сооружениях на сумму 10500 тыс. руб.;

2.4.2. В пос. Стёпанцево планируется ремонт здания КНС, приёмной ёмкости, замена оборудования – ориентировачная  стоимость составляет 4100, 0 тыс. руб.;

2.4.3. В деревне Буторлино строительства новых очистных сооружений стоимостью 26000, тыс. руб.;

2.4.4. В деревне Эдон  строительства новых очистных сооружений стоимостью 26000, тыс. руб.;

2.4.5. В пос. Стёпанцево произвести капитальный ремонт канализационной линии ул. Лесная Д=350 мм, протяженность 800 м стоимостью 4200,0 тыс. руб.

2.4.5. В пос. Стёпанцево произвести капитальный ремонт канализационной линии ул. Совхозная  Д=200 мм, протяженность 1200 м стоимостью 5400,0 тыс. руб.